## Slide 1: 자율주행 자동차
스케치 프로그램
#define FORWARD 1
#define BACKWARD 0
#define SPEED_75 192 // PWM값 192 (0~255), 75% 값
#define SPEED_0 0 // PWM값 0(LOW) (0~255), 0% 값
const int trig = 2; // 거리센서 TRIG 입력핀(아두이노 출력핀)
const int echo = 3; // 거리센서 ECHO 출력핀(아두이노 입력핀)
const int motor_a_pwm = 5; // 모터 A PWM 입력핀(아두이노 출력핀)
const int motor_a_dir = 4; // 모터 A 방향(아두이노 출력핀)
const int motor_b_pwm = 6; // 모터 B PWM 입력핀(아두이노 출력핀)
const int motor_b_dir = 7; // 모터 B 방향(아두이노 출력핀)
void forw()
{
digitalWrite(motor_a_dir, FORWARD); analogWrite(motor_a_pwm, SPEED_75);
digitalWrite(motor_b_dir, FORWARD); analogWrite(motor_b_pwm, SPEED_75);
}
void rotateR()
{
digitalWrite(motor_a_dir, BACKWARD); analogWrite(motor_a_pwm, SPEED_75);
digitalWrite(motor_b_dir, FORWARD); analogWrite(motor_b_pwm, SPEED_75);
}

## Slide 2: 자율주행 자동차
스케치 프로그램
void stop()
{
digitalWrite(motor_a_dir, FORWARD); analogWrite(motor_a_pwm, SPEED_0);
digitalWrite(motor_b_dir, FORWARD); analogWrite(motor_b_pwm, SPEED_0);
}
double calDistance() // 장애물까지의 거리 계산
{
long echoTimeUs; // 초음파가 돌아오는데 걸린 시간 저장
double distanceCm; // 장애물까지의 계산된 거리 저장
digitalWrite(trig, HIGH); // 측정용 초음파 발생
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trig, LOW);
echoTimeUs = pulseIn(echo, HIGH); // 초음파가 돌아올 때까지의 시간 계산
distanceCm = echoTimeUs * 349.5 / 2; // 장애물까지의 거리 계산, 거리 = 속도 x 시간
// 초음파 속도는 349.5m/s(온도 30도로 계산시 ^^;. 실제 정확한 속도는 “331.5 + 0.6 x 온도”임;)이고 움직인 거리는 장애물까지 왔다갔다 왕복거리이므로 실제 장애물까지의 거리는 측정된 거리를 2로 더 나누어 주어야 함.
return(distanceCm);
}

## Slide 3: 자율주행 자동차
스케치 프로그램
void setup()
{
pinMode(trig, OUTPUT); // TRIG 신호, 아두이노는 출력, 거리센서는 입력
pinMode(echo, INPUT); // ECHO 신호, 아두이노는 출력, 거리센서는 입력
pinMode(motor_a_pwm, OUTPUT); // 모터 제어핀은 아두이노 입장에서 모두 출력
pinMode(motor_dir_a, OUTPUT);
pinMode(motor_b_pwm, OUTPUT);
pinMode(motor_dir_b, OUTPUT);
digitalWrite(trig, LOW); // TRIG 신호의 초기값은 LOW
}
void loop()
{
double distance;
forw(); // 전진 명령 처리
while(1)
{
delay(10); // 10ms마다 장애물 검사
while ((distance = calDistance()) < 10.0)
{
stop(); rotateR(); delay(10); stop();
}
}
}