## Slide 1
5. 설계의뢰서 상세정보 입력 예시
5.3. (유형:센서) 차량용 충전 IR 센서
첨부1. IT곡선 (Current vs Time)
0.07
0.10
5
첨부2. 시스템 결선도
전압(V)
전류(mA)
4.75
5.0
5.25
70.0
100
110.0
ECU
1
2
+5V
38.4KHz
D1
R1
LED1
C1
U1
DIG.
3
R2

## Slide 2
부품측 콘넥터 | 부품측 콘넥터 3D | 하네스측 콘넥터 | 하네스측 콘넥터 3D
1. TRANSMITTER IR 모듈
부품 측 콘넥터 사양 (KET MG 655641 ) |  |  | 
PIN NO | PIN NAME | PIN 기능 | PIN 도금
1 | Supply Power_DC5v | 모듈에 DC 5V 공급 | 주석 도금
2 | signal_out | 38.4kHz | 주석 도금
3 | Diagnosis | 고장진단 | 주석 도금
하네스 측 콘넥터 사양 (KET MG 642605) |  |  | 
PIN NO | PIN NAME | PIN 기능 | PIN 도금
1 | Supply Power_DC5v | 모듈에 DC 5V 공급 | 주석 도금
2 | signal_out | 38.4kHz | 주석 도금
3 | Diagnosis | 고장진단 | 주석 도금
KET MG 642605
▣ PIN FUNCTION
1. VCC(+5V)
2. signal (38.4kHz)
3. Diagnosis
KET MG 642605
(IR UNIT 상대측)
KET MG 655641(?)
(IR UNIT측)
KET MG 655641(?)
▣ PIN FUNCTION
1. VCC(+5V)
2. signal (38.4kHz)
3. Diagnosis
2
1
3
2
1
3

## Slide 3
하네스측 콘넥터 | 하네스측 콘넥터 3D | 차량측 콘넥터 | 차량 측 콘넥터 3D
1. 하네스 IR 모듈
KET MG 642602
▣ PIN FUNCTION
1. VCC(+5V)
2. signal (38.4kHz)
3. Diagnosis)
KET MG 612603
KET MG 642602
(차량측)
KET MG 612603
▣ PIN FUNCTION
1. VCC(+5V)
2. signal (38.4kHz)
3. Diagnosis
부품 측 콘넥터 사양 (KET MG 642602 ) |  |  | 
PIN NO | PIN NAME | PIN 기능 | PIN 도금
1 | Supply Power_DC5v | 모듈에 DC 5V 공급 | 주석 도금
2 | singal_out | 38.4kHz | 주석 도금
3 | DIG. | 고장진단 | 주석 도금
하네스 측 콘넥터 사양 (KET MG 645603) |  |  | 
PIN NO | PIN NAME | PIN 기능 | PIN 도금
1 | Supply Power_DC5v | 모듈에 DC 5V 공급 | 주석 도금
2 | singal_out | 38.4kHz | 주석 도금
3 | DIG. | 고장진단 | 주석 도금
2
1
3
2
1
3

## Slide 4
3-2. 제품 형상
-하네스 길이 : 1m10cm
-하네스 중간에는 콜 게이트로 보호함.

## Slide 5
하네스 ass’y
6. 결선도
1
+5V
38.4KHz
2
1
2
1
2
38.4KHz
D1
R1
LED1
C1
U1
DIG.
3
R2
DIG,
ECU
3
3